RÉFÉRENTIEL DE FORMATION

À LA PRÉVENTION DES RISQUES

D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

ÉLÈVES ET APPRENTIS PRÉPARANT UN DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE, ÉTUDIANTS PRÉPARANT UN BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Formation à la prévention des risques électriques

## PARTIE G

## LISTE DES TESTS À CARACTÈRE THÉORIQUE (exemple)

Les dangers de l’électricité

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Le courant électrique est-il dangereux pour le corps humain ? | oui | x |  |
|  |  | non |  |  |
| 2 | Il y a-t-il une différence apparente entre un conducteur électrique hors tension et sous tension ? | oui |  |  |
|  |  | non | x |  |
| 3 | Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ? | oui | x |  |
|  |  | non |  |  |
| 4 | La valeur de l'intensité du courant traversant le corps humain a-t-elle de l'importance ? | oui | x |  |
|  |  | non |  |  |
| 5 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension TBT ? | De 0 V à 50 V inclus | x |  |
|  |  | Au-delà de 50 V et jusqu’à 1000 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 1000 V et jusqu’à 50 000 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 50 000 V |  |  |
| 6 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ? | De 0 V à 50 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 50 V et jusqu’à 1000 V inclus | x |  |
|  |  | Au-delà de 1000 V et jusqu’à 50 000 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 50 000 V |  |  |

Les dangers de l’électricité

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension HTA ? | De 0 V à 50 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 50 V et jusqu’à 1000 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 1000 V et jusqu’à 50 000 V inclus | x |  |
|  |  | Au-delà de 50 000 V |  |  |
| 8 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension HTB ? | De 0 V à 50 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 50 V et jusqu’à 1000 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 1000 V et jusqu’à 50 000 V inclus |  |  |
|  |  | Au-delà de 50 000 V | x |  |
| 9 | En courant continu lisse quelles sont les limites du domaine de tension de la | Au-delà de 10 V et jusqu’à 25 V inclus |  |  |
|  | TBT ? | De 0 V à 50 V inclus |  |  |
|  |  | 0 à 120 V inclus | x |  |
| 10 | Un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) à haute sensibilité de 30 mA | les outils électriques ? |  |  |
|  | protège : | les personnes utilisant ces outils ? | x |  |
|  |  | les installations électriques ? |  |  |
| 11 | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit TBTS ? | Court-Circuit | x |  |
|  |  | Brûlures | x |  |
|  |  | Electrocution |  |  |
| 12 | Quels sont les risques présentés par une intervention sur un circuit BT ? | Brûlures | X |  |
|  |  | Projections de particules | X |  |
|  |  | Electrisation | X |  |
|  |  | Electrocution | x |  |
|  |  | Inhalation de gaz nocifs | X |  |
| 13 | Toucher un conducteur dénudé sous tension est considéré comme un contact direct | vrai | X |  |
|  |  | faux |  |  |
| 14 | S’électriser en touchant le châssis métallique d’un groupe compresseur est un contact direct | vrai |  |  |
|  |  | faux | X |  |
| 15 | Un arc de court-circuit électrique n’a pas de conséquences sur un être humain | vrai |  |  |
|  |  | faux | X |  |

Les dangers de l’électricité

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Un court-circuit peut impliquer la projection de particules en fusion à plus de 1000km/h | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 17 | La présence d’eau est un facteur aggravant lors de l’électrisation d’une personne | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 18 | La résistance de l’homme augmente si la tension à laquelle il est soumis augmente | vrai |  |  |
|  |  | faux | x |  |
| 19 | La résistance de l’homme diminue si la surface de contact augmente | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 20 | La résistance de l’homme diminue si la peau est humide | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 21 | La tension limite conventionnelle de contact est de 50 V en alternatif | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 22 | Lors d’une opération sur une batterie de 250 Ah, 12 V les risques encourus sont | Une électrocution |  |  |
|  |  | Un arc de court-circuit électrique | x |  |
| 23 | Une accoutumance aux risques peut être source d’accident | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 24 | Le seul fait de porter des chaussures m’assure une protection contre le contact fortuit avec une pièce nue sous tension en BT | vrai |  |  |
|  |  | faux | x |  |
| 25 | Le seuil de non-lâcher en BT à 50 Hz est : | de l’ordre de 1 mA |  |  |
|  |  | compris entre 10 mA et 20 mA | x |  |
|  |  | de l’ordre de 100 mA |  |  |
|  |  | de l’ordre de 0,5 A |  |  |
| 26 | La THT | Comprend la HTA et HTB |  |  |
|  |  | N’existe pas | x |  |
| 27 | La HTA commence à 1500 V en alternatif | vrai |  |  |
|  |  | faux | x |  |

Les dangers de l’électricité

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Electrocution signifie | Mourir par électrisation | x |  |
|  |  | Conducteur parcouru par un courant électrique |  |  |
| 29 | Electrisation signifie | Corps parcouru par un courant électrique | x |  |
|  |  | Mourir par électrocution |  |  |
|  |  | Mettre sous tension un circuit électrique |  |  |
| 30 | Un contact direct peut être la conséquence | d'une négligence | x |  |
|  |  | d'un appareil en défaut d'isolement |  |  |
|  |  | du non-respect des consignes de sécurité | x |  |
| 31 | Un contact indirect peut être la conséquence | d'une négligence |  |  |
|  |  | d'un appareil en défaut d'isolement | x |  |
|  |  | du non-respect des consignes de sécurité |  |  |
| 32 | Dans quelle zone la fibrillation ventriculaire peut-elle apparaitre ? | AC1 |  |  |
|  | Effet du courant sur le corps humain | AC2 |  |  |
|  |  | AC3 |  |  |
|  |  | AC4 | x |  |

Les appareillages électriques

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Un DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) de sensibilité 30 mA protège dans tous les cas les personnes contre les contacts directs | vrai |  |  |
|  |  | faux | x |  |
| 2 | Quelle est la sensibilité d'un DDR (dispositif différentiel à courant résiduel) placé à l'origine d'un circuit « prise de courant 16-20 A » ? | 100 mA |  |  |
|  |  | 30 mA | x |  |
|  |  | 0,5 A |  |  |
|  |  | 300 mA |  |  |
| 3 | Quelle est la fonction d'un DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) de sensibilité 300 mA associé à un interrupteur ou à un disjoncteur | Protection contre les contacts directs |  |  |
|  |  | Coupure automatique en cas de défaut d'isolement | x |  |
|  |  | Détection des courts-circuits |  |  |
|  |  | Détection des surcharges |  |  |
|  |  | Protection des circuits électriques |  |  |
|  |  | Isoler un circuit de sa source de tension |  |  |
|  |  | Interrompre ou mettre en service un circuit électrique |  |  |
| 4 | Quelle est la fonction d'un disjoncteur magnéto-thermique | Protection contre les contacts directs |  |  |
|  |  | Coupure automatique en cas de défaut d'isolement en schéma de liaison à la terre TT |  |  |
|  |  | Coupure automatique en cas de court-circuit | x |  |
|  |  | Coupure automatique en cas de surcharge | x |  |
|  |  | Protection des circuits électriques | x |  |
|  |  | Isoler un circuit de sa source de tension |  |  |
|  |  | Interrompre ou mettre en service un circuit électrique |  |  |
| 5 | Quelle est la fonction d'un interrupteur | Protection contre les contacts directs |  |  |
|  |  | Coupure automatique en cas de défaut d'isolement |  |  |
|  |  | Détection des courts-circuits |  |  |
|  |  | Détection des surcharges |  |  |
|  |  | Protection des circuits électriques |  |  |
|  |  | Isoler un circuit de sa source de tension |  |  |
|  |  | Interrompre ou mettre en service un circuit électrique | x |  |

Les appareillages électriques

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Quelle est la fonction d'un sectionneur | Protection contre les contacts directs |  |  |
|  |  | Coupure automatique en cas de défaut d'isolement |  |  |
|  |  | Détection des courts-circuits |  |  |
|  |  | Détection des surcharges |  |  |
|  |  | Protection des circuits électriques |  |  |
|  |  | Isoler un circuit de sa source de tension | x |  |
|  |  | Interrompre ou mettre en service un circuit électrique |  |  |
| 7 | Quel est la signification de ce symbole électrique | Sectionneur | x |  |
|  |  | Interrupteur |  |  |
|  |  | Contacteur |  |  |
|  |  | Temporisateur |  |  |
|  |  | Disjoncteur |  |  |
| 8 | Quel est la signification de ce symbole électrique | Sectionneur |  |  |
|  |  | Interrupteur |  |  |
|  |  | Contacteur |  |  |
|  |  | Temporisateur |  |  |
|  |  | Disjoncteur | x |  |
| 9 | Quel est la signification de ce symbole électrique | Sectionneur |  |  |
|  |  | Interrupteur | x |  |
|  |  | Contacteur |  |  |
|  |  | Temporisateur |  |  |
|  |  | Disjoncteur |  |  |
| 10 | En BT, pour les corps solides, le degré de protection IP est représenté par : | Le 1er Chiffre | x |  |
|  |  | Le 2ème Chiffre |  |  |
|  |  | Le 3ème Chiffre |  |  |
| 11 | Un boitier dont le degré de protection est IP20 signifie qu’il est : | Protégé contre les corps solides ≥ 12 mm | x |  |
|  |  | Protégé contre les corps solides ≥ 2,5 mm |  |  |
|  |  | Non protégé contre les liquides | x |  |
| 12 | Dans la boite à bornes d’une machine asynchrone BT 1500 W les connexions ont généralement un degré de protection IP20 | vrai |  |  |
|  |  | faux | x |  |
| 13 | Un sectionneur permet d'isoler un circuit de sa source de tension et peut être condamné | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |

Les zones d'environnement

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pour le graphique suivant associez le n° des zones 0, 1 et 4 et leur nom : | zone de voisinage simple | 1 |  |
|  |  | zone de voisinage renforcé BT | 4 |  |
|  |  | zone d’investigation | 0 |  |
| 2 | Donner la signification des abréviations : |  |  |  |
|  | DMA, DLI, DLVS, DLVR | Distance Limite d'Approche Prudente |  |  |
|  |  | Distance Limite d’Investigation | DLI |  |
|  |  | Distance Minimale d’Approche | DMA |  |
|  |  | Distance Limite de Voisinage Renforcé | DLVR |  |
|  |  | Distance Limite de Voisinage Simple | DLVS |  |
| 3 | La distance de garde en BT est de 30 cm | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 4 | La DMA en BT est de 30 cm | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 5 | La DMA est la somme de la distance de garde « g » et de la distance de tension « t » | vrai | x |  |
|  |  | faux |  |  |
| 6 | En BT la distance de tension « t » est égale à 0,1 m | vrai |  |  |
|  |  | faux | x |  |
| 7 | Autour d’une canalisation isolée la DLAP veut dire : | Distance Limite Approche Prudente | x |  |
|  |  | Distance Limitée à l’Auscultation Pertinente |  |  |

Les zones d'environnement

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | En BT, à partir de quelle distance d'une pièce nue sous tension entre-t-on dans la zone de voisinage renforcée ? | 0,3 m | x |  |
|  |  | 0,5 m |  |  |
| 9 | Dans quels cas l'accès à un local ou emplacement est considéré comme réservé aux électriciens (local ou emplacement à risque spécifique électrique) ? | Présence de pièces nues susceptibles d'être sous tension | x |  |
|  |  | Intérieur d'une armoire ou coffret électrique | x |  |
|  |  | Local ou se trouve un coffret électrique équipé de plastron |  |  |
| 10 | Quelles sont les actions à réaliser dans la zone d’investigation ? | Analyser si l’exécution de l’opération envisagée peut exposer les opérateurs aux risques d’origine électrique. | x |  |
|  |  | Rien de particulier par rapport aux risques électrique |  |  |
|  |  | Etre équipé des EPI |  |  |
| 11 | Pour les différents cas indiquer le moyen de protection utilisé |  |  |  |
|  | Câble d’alimentation d’un appareil en basse tension | Isolation | x |  |
|  |  | Eloignement |  |  |
|  |  | Obstacle |  |  |
|  | Ligne électrique haute tension aérienne constituée de conducteurs nus | Isolation |  |  |
|  |  | Eloignement | x |  |
|  |  | Obstacle |  |  |
|  | Armoire électrique fermée | Isolation |  |  |
|  |  | Eloignement |  |  |
|  |  | Obstacle | x |  |
|  | Armoire électrique ouverte et balisée | Isolation |  |  |
|  |  | Eloignement | x |  |
|  |  | Obstacle |  |  |
| 12 | En BT et en champ libre, à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la distance limite d’investigation ? | 50 m | x |  |
|  |  | 25 m |  |  |
| 13 | En BT et champ libre donner les distances limites de la zone de voisinage simple par rapport aux pièces nues et sous tension : |  |  |  |
|  | Distance minimale : | 0,3 m | x |  |
|  |  | 0,5 m |  |  |
|  | Distance maximale : | 3 m | x |  |
|  |  | 1 m |  |  |

Les zones d'environnement

|  | Questions | Choix | Réponses |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | En BT à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens, à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la distance limite d’investigation ? | Pas de zone d'investigation | x |  |
|  |  | 3 m |  |  |
|  |  | 0,3 m |  |  |
| 15 | En BT à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens, à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la limite maximale de la zone de voisinage simple ? | Pas de zone de voisinage simple |  |  |
|  |  | 3 m |  |  |
|  |  | la face interne du local | x |  |
| 16 | En BT devant une armoire électrique ouverte, à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la distance limite d’investigation ? | Pas de zone d'investigation | x |  |
|  |  | 3 m |  |  |
|  |  | 0,3 m |  |  |
| 17 | En BT à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens donner les distances limites de la zone de voisinage simple par rapport aux pièces nues et sous tension : |  |  |  |
|  | Distance minimale: | 30 cm | x |  |
|  |  | 50 cm |  |  |
|  | Distance maximale: | la face interne du local | x |  |
|  |  | 1 m |  |  |
| 18 | En BT et pour une canalisation isolée, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation | 1 m |  |  |
|  |  | 3 m |  |  |
|  |  | 0,5 m | x |  |
|  |  | 0,3 m |  |  |
| 19 | Quelles sont les actions à réaliser dans la zone d'approche prudente ? | il est nécessaire de mettre en œuvre les prescriptions déterminées durant l’analyse de risque | x |  |
|  |  | Rien de particulier par rapport aux risques électrique |  |  |
|  |  | Etre équipé des EPI |  |  |
| 20 | En BT et pour une canalisation isolée encastrée dans une cloison, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation | 1 m |  |  |
|  |  | 0,5 m |  |  |
|  |  | 0,3 m |  |  |
|  |  | est limitée à la surface extérieure de la cloison | x |  |
| 21 | En BT, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à un circuit de terre | 0,3 m |  |  |
|  |  | 0,5 m |  |  |
|  |  | Pas de précaution à prendre par rapport aux risques électriques | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
| X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Quelle est la personne chargée d’assurer la direction des travaux d’ordre non électrique ? | Chargé de travaux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chargé de chantier | x |  |
| X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | Quelles sont les opérations considérées comme opérations d’ordre non électrique ? Ces opérations étant effectuées dans l'environnement d'un ouvrage ou d'une installation électrique | Travaux du BTP | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux de nettoyage | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pose de câble électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Repérage d'appareils électriques |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux de désherbage | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux de peinture | x |  |
| X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | Quelle sont les lettres et chiffres désignant l'habilitation d'un exécutant non électricien ? | B0 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B0V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1V |  |  |
| X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | Qui délivre l'habilitation d'un exécutant non électricien ? | Le DRH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L'employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé de chantier |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le formateur sécurité |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Que signifie la lettre B de l'habilitation B0 ? | Basse tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Basse intensité |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Basse sécurité |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | Que signifie le chiffre 0 de l'habilitation B0 ? | Personnel travaillant en Zone 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel réalisant des opérations d'ordre non électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Basse tension |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
| X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | En basse tension pour exécuter des opérations d'ordre non électrique concourant à l'exploitation ou de maintenance d'ouvrage ou d'installation l'habilitation suffisante est : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans la zone de voisinage simple : | Non autorisé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B0 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans la zone de voisinage renforcé : | Non autorisé | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur un ouvrage entièrement consigné : | Non autorisé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B0 |  |  |
| X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | En basse tension pour exécuter des opérations d'ordre non électrique autres que celles concourant à l'exploitation ou à la maintenance d'ouvrage ou d'installation, l'habilitation suffisante est : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans la zone de voisinage simple : | Non autorisé | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans la zone de voisinage renforcé : | Non autorisé | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur un ouvrage entièrement consigné : | Non autorisé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B0 |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | Un exécutant titulaire d'une habilitation B0 peut-il accéder à des locaux réservé aux électriciens ? | Sur ordre d'un autre exécutant |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De sa propre initiative |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur ordre de son chargé de chantier | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
| X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | En tant qu'exécutant habilité B0 vous devez : | Assurer votre propre sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assurer la sécurité des personnes proches de vous |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Respecter les limites de la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avertir le chargé de travaux ou de chantier, si vous estimez que les tâches qui vous sont confiées ne sont pas compatibles avec votre habilitation. | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser des consignations |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procéder à l'analyse des risques propre aux opérations que vous devez effectuer | x |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Un chargé de chantier est une personne chargée : | d'assurer la direction des travaux d'ordre non électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d'assurer la direction des travaux d'ordre électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des consignations électriques |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | Un chargé de chantier peut être : | habilité B0 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non habilité, formé vis-à-vis du risque électrique |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | Pour diriger des opérations concourant à l’exploitation de l’ouvrage ou de l’installation, un chargé de chantier doit être : | habilité B1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non habilité, formé vis-à-vis du risque électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | habilité B0 | x |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | Pour commencer les opérations sur une installation consignée, un chargé de chantier doit : | Recevoir un certificat pour tiers après consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser lui-même la consignation |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Classer les opérations à effectuer par le chargé de chantier à la fin des opérations : | rendre compte de son travail | 4 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | signifier à son personnel l'interdiction définitive de tout nouvel accès à la zone de travail | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rassembler le personnel au point convenu | 2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remettre l’avis de fin de travail au chef d'établissement ou au chargé d'exploitation électrique | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s’assurer de la bonne exécution du travail et de l'enlèvement de tous les outils | 1 |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | Un chargé de chantier doit réaliser l'analyse des risques avant le début des opérations dont il a la responsabilité : | Non c'est de la responsabilité de l'employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui en vue d'assurer sa sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui en vue d'assurer la sécurité de son équipe | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui en vue d'assurer la sécurité des tiers qui pourraient opérer sur le chantier | x |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | Un surveillant de sécurité électrique : | Est désigné par son employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut être sous la responsabilité d'un chargé de chantier | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fait appliquer les consignes de sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut avoir un autre rôle sur le chantier |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donne seulement des conseils par rapport à la sécurité |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | En tant que chargé de chantier en basse tension vous pouvez poser ou faire poser des écrans dans : | Jamais | faux |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La zone 1 | vrai |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La zone 4 | faux |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | La mise hors tension est autorisée pour des opérations d'ordre non électrique dans l'environnement de canalisations isolées | lorsque la consignation n’est pas techniquement possible sans destruction de la canalisation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dans tous les cas |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | est réalisée par un chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | est réalisée par un chargé de travaux |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | La mise hors tension comprend obligatoirement les opérations de : | Préidentification | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condamnation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification d'absence de tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identification |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | Certificat pour tiers | Il concerne toutes les opérations |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il concerne des opérations d'ordre non électrique ne concourant pas à l'exploitation des ouvrages ou des installations électriques | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il est destiné au chargé de chantier | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il est destiné au chargé de travaux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il est destiné à un tiers | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 22 | Définition de la tension U0c STC | Tension à vide aux bornes d'une partie d'un circuit continu photovoltaïque | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tension en charge aux bornes d'une partie d'un circuit continu photovoltaïque |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 23 | Que signifie tension à vide aux bornes d'un module PV ? | Tension mesurée installation en fonctionnement |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tension mesurée circuit ouvert | x |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 24 | Quel est le principal risque qui peut apparaitre lors de l'ouverture d'un circuit d'une installation comportant des modules PV ? | Pas de risques avec des connecteurs normalisés |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risque d'arc électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risque de court-circuit |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 25 | Quelle est la tension U0c STC maximale qui interdit la manipulation d'un module PV dont les conducteurs ne sont pas équipés de connecteurs normalisés ? | 40 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 V | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas de limite |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 26 | Que peut provoquer une erreur de polarité lors de la connexion de module PV ? | Un court-circuit | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas de conséquences |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une surtension |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 27 | Le dénudage et le montage ou le démontage sur l’extrémité d’un connecteur débrochable est une opération : | D'ordre électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D'ordre non électrique |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 28 | Donner l'habilitation minimale pour réaliser les opérations sur une installation photovoltaïque : | manipulation de module PV de tension U0c STC ≤ 60 V | Pas d'habilitation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | manipulation de modules PV équipés de connecteurs de degré IP44 | Pas d'habilitation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interconnexion de modules PV de tension U0c STC ≤ 60 V | Pas d'habilitation |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | fonction de chargé d'intervention chaine PV pour une installation initiale | BP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En présence d'un BR Photovoltaïque pose d'écrans opaques sur modules PV | BP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montage et démontage de connecteurs débrochables pour une installation initiale | BP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manipulation de modules PV non équipés de connecteurs de degré IP44 et U0c STC > 60 V | BP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interconnexion de modules PV (sauf boite de jonction) pour une installation initiale | BP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Connexion de chaine PV à une boite de jonction pour une installation initiale | BR Photovoltaïque |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assure les fonctions de chargé d'intervention générale Photovoltaïque | BR Photovoltaïque |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opération de déconnexions d’une chaine PV | BR Photovoltaïque |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 29 | Réalisant des opérations d’ordre non électrique, que faire en cas de découverte d'un câble relié à un module PV d'ont l'isolant est détérioré ? | Considérer le câble comme étant sous tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interrompre l'opération en cours | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prévenir le chargé d'intervention ou l'exploitant de l'installation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Continuer les opérations |  |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 30 | Les opérations d'ordre électrique sur la partie continue d'une installation PV doivent être réalisées : | Circuit fermé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Circuit ouvert | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | 31 | Un personnel habilité BP peut-il avoir un exécutant sous ses ordres ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | Quelle est la personne chargée d’assurer la direction des travaux d'ordre électrique ? | Chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chargé de chantier |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | Quelles sont les opérations considérées comme des opérations d’ordre électrique ? | Travaux du BTP |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux de nettoyage |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pose de câbles électriques | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Repérage d'appareils électriques | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux de désherbage |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Travaux de peinture |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opération sur l'âme des conducteurs | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opération sur les isolants des conducteurs | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opération sur les masses des matériels | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opération sur les conducteurs de protection électrique | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | Quels sont les symboles désignant un exécutant électricien ? | B0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B0V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1V | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | Qui délivre l'habilitation d'un exécutant non électricien ? | Le DRH |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L'employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé de chantier |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le formateur sécurité |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | Que signifie la lettre B de l'habilitation B1 ? | Basse tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Basse intensité |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Basse sécurité |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | Que signifie le chiffre 1 de l'habilitation B1 ? | Personnel travaillant en Zone 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel réalisant des opérations d'ordre non électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Basse tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel réalisant des opérations d'ordre électrique | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 | Que signifie la lettre V de l'habilitation B1V ? | Personnel pouvant opérer en Zone 4 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel pouvant opérer en Zone de voisinage renforcé | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personnel pouvant opérer en Zone de voisinage |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | En basse tension pour exécuter des opérations d'ordre électrique l'habilitation suffisante est : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans la zone de voisinage simple : | Non autorisé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B1 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans la zone de voisinage renforcé : | Non autorisé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B1V | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur un ouvrage entièrement consigné : | Non autorisé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pas d'habilitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Habilitation B1 | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | En tant qu'exécutant habilité B1 vous devez : | Assurer votre propre sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assurer la sécurité des personnes proches de vous |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Respecter les limites de la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avertir le chargé de travaux, si vous estimez que les tâches qui vous sont confiées ne sont pas compatibles avec votre habilitation. | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser des consignations |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Procéder à l'analyse des risques propre aux opérations que vous devez effectuer | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | Habilité B1V ou B1 pouvez-vous réaliser des opérations d’une intervention ? | Seul |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sous la conduite d'un chargé d'intervention générale | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | Habilité B1V et sous la conduite d'un chargé de travaux B2V pouvez-vous réaliser une opération dans la zone 4 : | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 | Habilité B1V et sous la conduite d'un chargé d'opérations spécifiques pouvez-vous réaliser : | des mesures | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des manœuvres | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des essais | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des vérifications | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 | Habilité B1V en basse tension dans quelle zone devez-vous utiliser les EPI ? | Zone 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zone 4 | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | Habilité B1V en basse tension pouvez-vous réaliser des opérations sous tension ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | Le titulaire d'une habilitation B1 ou B1V peut-il accéder à des locaux réservés aux électriciens s’il a été désigné par son employeur pour cela ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | Si dans un local réservé aux électriciens toutes les parties actives sont consignées faut-il utiliser les EPI ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | x |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | Habilité B1V pouvez-vous être désigné comme surveillant de sécurité pour un travail réalisé en BT ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | Un surveillant de sécurité : | Est désigné par son employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fait appliquer les consignes de sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut réaliser des opérations d'ordre électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donne seulement des conseils par rapport à la sécurité |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut réaliser des opérations d'ordre non électrique |  |  |
|  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | Un surveillant de sécurité électrique de limite : | Doit s'assurer que les personnes, les engins et outils qu'il surveille ne dépassent pas les limites fixées | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fixe les limites à ne pas dépasser |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A autorité en matière de sécurité électrique sur les personnes qu'il surveille | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 51 | Chargé de travaux, vous avez la mission de participer à l’analyse du risque électrique | Lors de la phase d'étude des travaux à réaliser |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lors de la phase de préparation des travaux | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 52 | Pour réaliser l'analyse des risques il faut prendre en compte : | le volume effectivement occupé par les opérateurs | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les gestes normaux et réflexes des opérateurs | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l’incertitude de positionnement des canalisations électrique isolées | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les chutes éventuelles d’outils, matériels, pièces ou engins utilisés | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les risques liés à l’induction magnétique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les risques liés au couplage capacitif | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 53 | Risques liés à l'induction magnétique : | Ils apparaissent généralement dans des circuits sous tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ils apparaissent généralement dans des circuits hors tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ils apparaissent généralement dans des circuits proches d'autres circuits sous tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ils apparaissent généralement dans des circuits très éloignés d'autres circuits sous tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ils entrainent des tensions dangereuses dans des circuits hors tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risque d'électrocution | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Risque de court-circuit | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 54 | Pour éviter les risques liés à l'induction électromagnétique ou au couplage capacitif il faut réaliser : | Une mise à la terre et en court-circuit des circuits | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une mise hors tension |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 55 | Quelle est la mesure à prendre en priorité pour éliminer les risques électriques : | Consigner tous les circuits électriques | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poser des écrans ou des nappes |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faire porter les EPI |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 56 | Un chargé de travaux | Doit être désigné et habilité par son employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doit être seulement habilité par son employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veille à sa sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vieille à la sécurité des personnes placées sous son autorité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut désigner un surveillant de sécurité d’opération | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut avoir sous son autorité seulement des B1 ou B1V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut avoir sous son autorité des B0 | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 57 | Quels sont les symboles qui désignent un chargé de travaux | B1V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2V | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 58 | Quel est l'attribut qui peut être ajouté à B2V | Essai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesure |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manœuvre |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 59 | La lettre V signifie que l'habilité peut opérer dans : | La zone 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La zone 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La zone 4 | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 60 | Un chargé de travaux peut réaliser | Une consignation en une étape |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La deuxième étape d'une consignation en deux étapes | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Placer un cadenas supplémentaire alors que la consignation est réalisée | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 61 | A la fin d'un travail, le chargé de travaux | Peut réaliser la déconsignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remplit et transmet l'avis de fin de travail au chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans le cas d'une consignation en deux étapes dépose-les mise à la terre et en court-circuit, complète et transmet l'avis de fin de travail | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 62 | Pour commencer les travaux d'ordre électrique, un chargé de travaux | Peut prendre seul l'initiative |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doit avoir reçu l'attestation de 1ère étape de consignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doit avoir reçu, lu et contresigné l'attestation de consignation en une étape | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 63 | Pour commencer des travaux d'ordre non électrique concourant à l'exploitation d'un ouvrage ou d'une installation, un chargé de travaux | Peut prendre seul l'initiative |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doit avoir reçu l'autorisation de travail | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 64 | Comme chargé de travaux vous devez vérifier l’adéquation entre l’habilitation des opérateurs et le travail à réaliser | vrai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | faux |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 65 | Dans le cas d'une consignation en deux étapes quelles sont les opérations restant à votre charge? | Condamner l'appareil permettant la séparation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparer l'ouvrage de la source de tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identifier l'ouvrage | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérifier l'absence de tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Éventuellement effectuer la mise à la terre et en court-circuit si celle-ci est requise | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 66 | Comme chargé de travaux vous devez | Définir les limites des zones de sécurité |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identifier les limites de sécurité de l'installation à partir des documents mis à votre disposition | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérifier sur place que les éléments de la préparation du travail sont cohérents avec les risques pouvant survenir lors des opérations à réaliser | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | s’assurer que les conditions atmosphériques sont compatibles avec le travail envisagé | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | définir les phases de travail et leur chronologie | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 67 | Après avoir reçu l’attestation de consignation en une étape, est-il obligatoire d'effectuer une vérification d'absence de tension sur le lieu de travail avant d’entreprendre le travail prévu ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  | X | X |  |  |  | X | 68 | Le fonctionnement du dispositif de détection d'absence de tension doit-il être vérifié : | Seulement avant la VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Seulement après la VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avant et après la VAT | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 69 | Qui a la responsabilité du balisage de la zone de travail ? | Un surveillant de sécurité électrique désigné |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé de consignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé d'exploitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé de travaux | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 70 | Comme chargé de travaux et avant d'entreprendre le travail vous devez informer les exécutants : | de la nature des travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des mesures de prévention prises et, notamment, des modalités de surveillance | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de la répartition des tâches et de l’organisation de la hiérarchie au sein de l’équipe | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des précautions à respecter | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des limites de la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | du comportement à adopter en cas de difficulté | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | du ou des points de rassemblement. | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 71 | En cas d'interruption temporaire des travaux hors tension réalisés après réception d’une attestation de consignation en une étape | remettre l’avis d’interruption de travail au chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | donner aux exécutants l'ordre d'interrompre les travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rassembler les exécutants au point convenu | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | assurer la sécurité aux abords de la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | interdire aux exécutants tout nouvel accès à la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | enlever temporairement le balisage |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | enlever les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit posés par le chargé de consignation |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 72 | Suite à une interruption de travaux et en ayant remis l’avis d’interruption de travail au chargé de consignation, avant la reprise de ceux-ci le chargé de travaux doit : | s'assurer que les mesures de prévention prises à l'origine des travaux sont toujours valables | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | confirmer les instructions correspondantes et s’assurer qu’elles sont bien comprises | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | donner l'ordre de reprise du travail après avoir reçu l’autorisation de reprise du chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | donner l'ordre de reprise du travail de sa propre initiative |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Replacer le balisage de la zone de travail |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 73 | A la fin des travaux le chargé de travaux doit : | s'assurer de la bonne exécution du travail et de l'enlèvement de tous les outils | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rassembler le personnel au point convenu | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | signifier au personnel l'interdiction de tout nouvel accès à la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | enlever le balisage de la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | enlever les dispositifs de mise à la terre et en court-circuit (si nécessaire) qu’il aurait placés | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | remettre au chargé de consignation l'avis de fin de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | réaliser les déconsignations |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | transmettre tous les éléments pour la mise à jour des plans suite aux travaux effectués | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 74 | Dans le cas de travaux d’ordre non électrique après suppression du voisinage, le chargé de travaux : | doit recevoir une autorisation de travail précisant qu'il n'y a pas de présence de pièces nues et sous tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | doit vérifier sous sa seule responsabilité l’absence de pièces nues et sous tension |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 75 | L’habillage, la mise en place et le retrait de protecteurs ou d’écrans isolants en zone 4 sur des pièces nues sous tension doivent respecter les prescriptions suivantes : | toujours réalisés sur une installation consignée | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l'habillage de pièces nues et sous tension n'est pas considéré comme un travail sous tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le nappage et la pose d'obstacle peuvent être réalisés par un exécutant B1V | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 76 | Travaux dans la zone de voisinage simple en basse tension | Le chargé de travaux doit maintenir son personnel à l'extérieur de la zone 4 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le personnel doit être habilité B1 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le personnel habilité B1 peut travailler sans surveillance |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 77 | Chargé de travaux vous désignez un surveillant de sécurité électrique d’opération et d’accompagnement | Car vous ne pouvez pas assurer seul, la surveillance d'une opération | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pour veiller exclusivement au respect des distances de sécurité |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pour faire appliquer toutes les instructions de sécurité | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 78 | Chargé de travaux vous désignez un surveillant de sécurité électrique de limite | Il doit s'assurer que les personnes les engins et outils qu'il surveille ne dépassent pas les limites fixées | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il fixe les limites à ne pas dépasser |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il a autorité en matière de sécurité électrique sur les personnes qu'il surveille | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 79 | Une personne chargée de : la conduite, l'utilisation, l'entretien, la maintenance, le dépannage, la surveillance, l'accès d’un ouvrage ou d’une installation électrique, est un | Chargé d'exploitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Donneur d'ordre |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chargé de chantier |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chargé de travaux |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 80 | Avis de fin de travail | Il clôt la procédure (le travail) | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il peut être établi sur le même document que l'attestation de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il peut être établi sur le même document que l'autorisation de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il peut être établi sur le même document que le certificat pour tiers | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il doit être établi sur un document séparé de tout autre document |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il est complété par un chargé de chantier ou un chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il doit être remis à la personne qui a transmis les documents qui ont permis de débuter le travail ou à son remplaçant dument désigné | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il est toujours remis à l'employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il permet la déconsignation par le chargé de consignation | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 81 | Autorisation de travail | Elle est signée par le chargé d'exploitation ou le chef d'établissement | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est remise au chargé de chantier ou au chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est signée par l'employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est rédigée en deux exemplaires numérotés | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est signée à la réception par le chargé de chantier ou par le chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle peut être transmise de la main à la main | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle peut être télétransmise par message collationné | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte les identités de l’émetteur et du récepteur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte le lieu d’exécution et ses limites | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte La nature des travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte les habilitations requises | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte l'identité de tous les exécutants |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte les instructions de sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte la date et l'heure de la consignation, de la mise hors tension ou de la mise hors de portée | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte la date prévue de la fin des opérations |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un avis de fin de fin de travail doit être joint | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle autorise le travail en toute sécurité par rapport aux risques électriques | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 82 | Attestation de consignation | Elle est rédigée par le chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est rédigée par le chargé d'exploitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise au chargé de travaux dans le cadre des travaux d'ordre électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise au chargé d'exploitation dans le cadre des travaux d'ordre non électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise avant la consignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise après la consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un avis de fin de travail doit être joint lorsqu'elle est transmise au chargé de travaux | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 83 | Attestation de première étape de consignation | Elle est rédigée par le chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est rédigée par le chargé d'exploitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise au chargé de travaux dans le cadre des travaux d'ordre électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise au chargé d'exploitation dans le cadre des travaux d'ordre non électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise avant la séparation et la condamnation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est transmise après la séparation et la condamnation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un avis de fin de travail doit être joint lorsqu'elle est transmise au chargé de travaux | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 84 | Attestation de mise hors tension | Elle ne concerne que les opérations réalisées dans l'environnement des canalisations isolées | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est rédigée par le chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est rédigée par le chargé d'exploitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est rédigée après la mise hors tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est remise au chargé de chantier |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est remise au chargé d'exploitation ou au chef d'établissement | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 85 | Quelle est la procédure qui permet de se garantir contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de toute apparition ou réapparition intempestive de tension ? | La mise hors tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La consignation | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 86 | Le personnel non électricien habilité peut-il effectuer : | des travaux d'ordre électrique sous votre autorité ? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des travaux d’ordre non électrique sous surveillance et des manœuvres permises ? | x |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 87 | Sur le chantier, chacun est-il responsable de sa propre sécurité ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 88 | En tant que chargé de travaux, devez-vous vous assurer du port des équipements de protection individuelle par votre personnel ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 89 | Qui a la charge de vérifier le bon état des matériels et outillages collectifs ? | Le chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé de consignation |  |  |
|  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | 90 | En basse tension est-il obligatoire de vérifier l'absence de tension sur le lieu de travail ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | 91 | Une mise à la terre commence par la connexion du dispositif : | sur la partie électrique la plus proche |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | à la terre | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | indifféremment |  |  |
|  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | 92 | La mise à la terre et en court-circuit est-elle toujours requise en basse tension ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 93 | Quel est le ou les symboles désignant l'habilitation d'un chargé de consignation? | B2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BC | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1V |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 94 | Chargé de consignation | Personne chargée de réaliser les consignations | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personne chargée de faire réaliser les consignations | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personne chargée de réaliser les déconsignations | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Personne chargée de consigner sur un document les opérations liées à la sécurité électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 95 | Chargé de consignation vous avez la mission de participer à l’analyse du risque électrique | Lors de la phase d'étude des travaux à réaliser |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lors de la phase de réalisation des opérations | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 96 | Qui désigne le chargé de travaux ? | Le chargé de travaux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L'employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé d'exploitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 97 | Dans le cas de travaux hors tension, le chargé de consignation | Est sous l'autorité du chargé d'exploitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Est sous l'autorité du chargé de travaux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalise des consignations en une étape | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalise la première étape des consignations en deux étapes | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les déconsignations | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les mises hors tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gère les procédures d'accès aux zones de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 98 | Pour des opérations d’ordre électrique, une même personne peut-elle être chargé de consignation et chargé de travaux ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 99 | Dans le cas de travaux d'ordre électrique le chargé de consignation transmet l'attestation de consignation : | Au chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au chargé d'exploitation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A l'employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 100 | Dans le cas de travaux autres que d'ordre électrique, le chargé de consignation transmet l'attestation de consignation ou de mise hors tension : | Au chargé de travaux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au chargé d'exploitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A l'employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au chef d'établissement | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 101 | Une attestation de consignation | Peut être transmise de la main à la main | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut-être télétransmise par message collationné | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 102 | Avis de fin de travail | Il clôt la procédure (le travail) | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il peut être établi sur le même document que l'attestation de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il peut être établi sur le même document que l'autorisation de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il peut être établi sur le même document que le certificat pour tiers | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il doit être établi sur un document séparé de tout autre document |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il est complété par un chargé de chantier ou un chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il doit être remis à la personne qui a transmis les documents qui ont permis de débuter le travail ou à son remplaçant dument désigné | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il est toujours remis à l'employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il permet la déconsignation par le chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 103 | Plusieurs équipes travaillent sur une même installation, est-il recommandé de désigner plusieurs chargés de consignation ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 104 | Plusieurs équipes travaillent sur une même installation, qui assure la coordination ? | un chargé de consignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | un chargé de travaux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | le chargé d'exploitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 105 | Dans le cas d'une consignation en deux étapes quelles sont les opérations qui sont à votre charge ? | Condamnation de l'appareil permettant la séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparation de l'ouvrage ou de l’installation de la ou des sources de tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identification l'ouvrage ou de l’installation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification de l'absence de tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | éventuellement la mise à la terre et en court-circuit |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 106 | Quelle est la procédure qui protège contre les conséquences de tout maintien accidentel ou toute apparition ou réapparition intempestive de tension ? | Mise hors tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condamnation |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 107 | La mise hors tension comprend obligatoirement les opérations : | Préidentification | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condamnation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification d'absence de tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identification |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 108 | En basse tension la consignation comprend obligatoirement les opérations : | Préidentification |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condamnation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification d'absence de tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identification | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mise à la terre et en court-circuit |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 109 | Quelle est l’opération à réaliser avant la consignation ? | L'identification |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La Préidentification | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 110 | En basse tension quel est la fonction d'un appareil qui garantit la séparation ? | L'interruption |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le sectionnement | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 111 | Quels sont les conducteurs à ne jamais séparer ? | Phases |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neutre |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protection Electrique (PE) | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Protection Electrique / Neutre (PEN) | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 112 | Pour réaliser la condamnation | Immobiliser l'organe de séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un cadenas peut être utilisé | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Déconnecter des conducteurs s’il n'y a pas d'autre solution | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poser une pancarte qui signale la condamnation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé de travaux peut ajouter un cadenas | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La pose d'une pancarte est suffisante si l’immobilisation de l’organe de séparation est impossible |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 113 | Chargé de consignation, qui peut vous demander de réaliser les consignations ou les mises hors tension dans le cadre de travaux hors tension ? | Le chef d'établissement | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé d'exploitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le chargé de travaux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De votre propre initiative |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 114 | Chargé de consignation vous pouvez donner des : | Attestations de consignations en une étape | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Attestations de 1ère étape de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Attestations de mise hors tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Autorisations de travail |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificats pour tiers après consignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Certificats pour tiers après mise hors tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 115 | Attestation de consignation : | Elle est signée par le chargé d'exploitation ou le chef d'établissement |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est remise au chargé de travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est signée par l'employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est rédigée en deux exemplaires numérotés | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle est signée à la réception par le chargé de chantier |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle peut être transmise de la main à la main | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle peut être télétransmise par message collationné | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte les identités de l’émetteur et du récepteur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte La nature des travaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte les instructions de sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte la date et l'heure de la consignation, de la mise hors tension ou de la mise hors de portée | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comporte la date prévue de la fin des opérations | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un avis de fin de fin de travail doit être joint | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 116 | Déconsignation | Permet la remise en service | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les opérations se déroulent dans l’ordre inverse des opérations de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | On doit tenir compte des risques liés à l’induction magnétique et au couplage capacitif | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elle comprend l’opération de mise en service |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 117 | La déconsignation comprend : | Les déposes des mises en court-circuit, puis des mises à la terre en commençant par l’extrémité côté conducteur actif | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le retrait de la condamnation de l’organe de séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La fermeture de l’organe de séparation à votre initiative |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La fermeture de l’organe de séparation en accord avec le chef d'établissement ou le chargé d'exploitation électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La VAT |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 118 | Pour éviter les risques liés à l'induction électromagnétique ou au couplage capacitif il faut réaliser : | Une mise à la terre et en court-circuit des circuits | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une mise hors tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 119 | La mise à la terre et en court-circuit protège : | des risques d'induction | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | des retours de tension intempestifs (groupe électrogène, moteur avec charge entraînante…) | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 120 | Où doit-on effectuer la VAT, la mise à la terre et en court-circuit sur une installation BT : | Aussi près que possible du lieu de travail | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur tous les conducteurs actifs y compris le neutre | x |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 121 | Sur un câble isolé basse tension, les mises à la terre et en court-circuit (MALT et CC) sont posées : | de part et d'autre du lieu de la zone de travail |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | aux points de séparation de l'ouvrage sur lequel l'opération est effectuée | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | au plus près de la zone de travail | x |  |
|  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  | 122 | En basse tension la mise à la terre et en court-circuit est requise si : | Il y a risque de tension induite | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des groupes électrogènes sont susceptibles de démarrer | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des onduleurs autonomes sont présents | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des condensateurs sont présents | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les câbles d'alimentation sont de grande longueur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les conditions météorologiques sont mauvaises |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 123 | À la fin des opérations, le chargé de consignation : | Remet en service dès qu'il juge les opérations terminées |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remet en service quand le chargé de travaux lui dit avoir terminé |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Attend de recevoir l'avis de fin de travail daté et signé avant de déconsigner | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Demande l’autorisation au chargé d'exploitation pour effectuer la fermeture de l’organe de séparation | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | 124 | Quel est le ou les symboles désignant l'habilitation d'un chargé d'intervention ? | B2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 125 | Quel est le ou les symboles désignant l'habilitation d'un chargé d'intervention générale ? | B2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | 126 | Quel est le ou les symboles désignant l'habilitation d'un chargé d'intervention élémentaire ? | B2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B1V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 127 | Chargé d'intervention générale (BR), vous avez la mission de participer à l’analyse du risque électrique | Lors de la phase d'étude des interventions planifiées à réaliser | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lors de la phase de préparation des interventions | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 128 | Pour réaliser l'analyse des risques il faut prendre en compte : | le volume effectivement occupé par les opérateurs | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les gestes normaux et réflexes des opérateurs | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | l’incertitude de positionnement des canalisations électrique isolées | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les chutes éventuelles d’outils, matériels, pièces ou engins utilisés | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les risques liés à l’induction magnétique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les risques liés au couplage capacitif | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 129 | Chargé d'intervention BR combien d'exécutant pouvez-vous avoir au maximum sous votre autorité ? | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 130 | Une intervention BT générale est : | Une opération d'ordre électrique BT de courte durée | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une opération d'ordre non électrique BT |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 131 | Une intervention BT générale peut être réalisée : | Sur un matériel électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur une partie de faible étendue d'une installation BT ou TBT | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur les annexes des ouvrages de transport ou de distribution d'énergie | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 132 | Une intervention BT générale peut consister à réaliser : | Une opération de maintenance | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une opération de remise en état de fonctionnement | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une opération de mise en service partielle et temporaire, | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des connexions ou des déconnexions en présence de tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une consignation pour un tiers |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Une consignation pour son propre compte | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des mesurages de grandeurs électriques | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des contrôles de fonctionnement | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 133 | Lors d'une intervention BT générale le chargé d'intervention générale doit : | Avoir préalablement un échange avec la personne autorisant l'accès à l'installation électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S'informer sur les contraintes opérationnelles liées à l'installation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rendre compte en fin d'intervention à la personne ayant donné l'autorisation d'intervenir | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S'assurer qu'il intervient bien dans le cadre d'une intervention générale BT | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Respecte la procédure d'accès de suivi et de contrôle | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle pour lui-même | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mettre en œuvre les moyens de protection collective et individuelle pour son exécutant et pour les tiers | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Confier des tâches à son exécutant compatible avec son habilitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Agir conformément aux instructions données par son employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avoir été désigné par son employeur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avoir été désigné par son employeur et avoir reçu une autorisation d'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avoir reçu une autorisation d'intervention ou être autorisé à accéder à l'installation |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 134 | Les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension | Se déroulent en Zone 4 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Se déroulent en Zone 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doivent être précédées d'une mesure ou d'une évaluation de l'intensité | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 135 | Pour réaliser les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension il faut : | Connecter ou déconnecter un seul potentiel à la fois | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Isoler l'extrémité des conducteurs après chaque déconnexion | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utiliser les EPI | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser une VAT |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veiller au risque de court-circuit | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Que le circuit soit protégé contre les surintensités | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Que la tension en alternatif soit inférieure à 1000 V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Que la tension en continu soit inférieure à 750 V | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Que la section des conducteurs pour un circuit de puissance soit inférieure à 6 mm² en cuivre | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Que la section des conducteurs pour un circuit de commande soit inférieure à 10 mm² en cuivre | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 136 | Pose ou dépose de ponts calibrés | Le pont peut être réalisé à l'aide de cordons équipé de pinces crocodiles |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La section du cordon utilisé doit correspondre à l'intensité pouvant traverser le circuit | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les extrémités du cordon doivent être équipées de connexion à serrage par vis | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | les dispositifs à perforation d’isolant peuvent être utilisés sans consignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le cordon doit comporter en série un fusible gG de pouvoir de coupure minimal de 50 kA | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 137 | Lors d’une intervention BT générale dans la zone 4, le chargé d'intervention générale : | Doit éliminer le risque électrique par consignation ou isolation si cela est techniquement possible | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Doit utiliser les EPI pendant toute l'intervention sans consigner même si cette consignation est possible |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Peut poser des nappes isolantes ou des écrans | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 138 | Le chargé d'intervention générale doit avoir à sa disposition | Des équipements de protection collective | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des équipements de protection individuelle | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des vêtements de travail adaptés à la mission | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un dispositif de vérification d’absence de tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des dispositifs de verrouillage | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des nappes isolantes | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des outils adaptés à la mission | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 139 | Remplacement d'un appareil électrique | Il doit toujours être effectué après consignation réalisé par un chargé de consignation BC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il doit toujours être effectué après consignation pour son propre compte | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Il peut être effectué sans consignation |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 140 | Quelle est l'opération qui n'est pas indispensable lors d'une consignation pour son propre compte si l'appareil permettant la séparation est toujours en vue et à portée ? | Préidentification |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condamnation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification d'absence de tension |  |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 141 | La séparation peut être effectué par : | L'ouverture de l'appareil alimentant l'installation ou l'appareil et ayant la fonction sectionnement, | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le retrait de la fiche du socle d'une prise de courant qui alimente l'appareil | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 142 | Le chargé d'intervention générale doit toujours réaliser la VAT lors d'une consignation | vrai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | faux |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 143 | En fin d'intervention le chargé d'intervention générale doit : | Remettre l'installation en situation de service | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aviser le responsable de l'installation électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Déconsigner l'installation qu'il a lui-même consignée | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 144 | Une Intervention BT générale sur une installation photovoltaïque peut être réalisée sous l'autorité d'un habilité : | B1V |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR Photovoltaïque | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 145 | Les procédures d'accès et de contrôle pour une intervention BT générale : | Sont définies par le chef d'établissement | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles visent à assurer la coordination et le fonctionnement de la chaîne d’acteurs participant à la prévention du risque électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles sont mises en application par la personne autorisant l'accès à l'installation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent comporter la description des évènements entrainant l'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent comporter le nom de la partie de l'installation concernée | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent comporter les contraintes opérationnelles existantes | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles valent autorisation d'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent permettre les échanges d'informations entre le chargé d'intervention générale et la personne autorisant l'accès à l'installation | x |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | 146 | Une intervention BT générale peut être réalisée : | Sur des circuits BT | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur des circuits TBT | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur des circuits alternatifs protégés contre les courts-circuits par un dispositif de protection de courant assigné supérieur à 63 A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur des circuits continus protégés contre les courts-circuits par un dispositif de protection de courant assigné inférieur à 32 A | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 147 | Les interventions BT élémentaires sont des interventions sur des circuits obligatoirement : | terminaux | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | alimentés en 400 V au maximum | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | protégés contre les courts-circuits en alternatif par des dispositifs de protection de courant assigné au plus égal à 32 A | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | protégés contre les courts-circuits en continu par des dispositifs de protection de courant assigné au plus égal à 16 A | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de section inférieure à 6 mm² | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | de section inférieure à 16 mm² |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | disposant d'un organe de coupure assurant la fonction de sectionnement et la mise hors tension, | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 148 | Les interventions BT élémentaires se limitent : | Au remplacement à l'identique de fusibles BT | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au remplacement à l'identique de lampes | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au remplacement à l'identique d'appareils de commande | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au remplacement à l'identique de prises de courant | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au raccordement d'un matériel électrique à un circuit en attente | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Au réarmement de disjoncteurs dans un environnement qui garantisse la sécurité de l'opérateur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A l'ajout d'un circuit terminal à partir d'une boite de dérivation |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 149 | Un intervenant BS peut-il avoir un exécutant sous son autorité ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 150 | Le chargé d'intervention BT élémentaire doit avoir à sa disposition : | Des gants isolants | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des vêtements de travail adapté à la mission | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un Dispositif de vérification d’absence de tension | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un dispositif de mise à la terre et en court-circuit |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 151 | Lors d'une intervention BT élémentaire est-il obligatoire de vérifier l'absence de tension sur le lieu de travail ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 152 | Le chargé d'intervention élémentaire : | Intervient sur ordre de son employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recueille sur place l'accord du responsable de l'installation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | S'assure qu'il n'y a pas de pièces nues et sous tension dans son périmètre d'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalise la mise hors tension pour son propre compte | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réalise la consignation pour son propre compte |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Remet l'installation sous tension à la fin de l'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avise le responsable de l'installation de la fin de son intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Avise le responsable de l'installation des opérations effectuées à la fin de son intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 153 | La mise hors tension comprend obligatoirement les opérations : | Préidentification | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condamnation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification d'absence de tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Identification |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 154 | Les procédures d'accès et de contrôle pour une intervention BT élémentaire : | Sont définies par le chef d'établissement | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles visent à assurer la coordination et le fonctionnement de la chaîne d’acteurs participant à la prévention du risque électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles sont misent en application par la personne autorisant l'accès à l'installation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent comporter la description des évènements entrainant l'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent comporter le nom de la partie de l'installation concernée | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent comporter les contraintes opérationnelles existantes | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles valent autorisation d'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elles doivent permettre les échanges d'informations entre le chargé d'intervention BT élémentaire et la personne autorisant l'accès à l'installation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 155 | Un chargé d'intervention élémentaire doit, avant de commencer l'intervention : | être désigné par son employeur ou avoir reçu une autorisation d'intervention |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | être désigné par son employeur et avoir reçu une autorisation d'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 156 | Intervention chez un particulier | Informer le particulier des étapes de son intervention dans lesquelles le risque électrique apparait | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prendre les mesures nécessaires pour se protéger et protéger le particulier après dialogue avec celui-ci | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Demander au particulier l'autorisation d'accéder aux installations | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interroger le particulier sur l'existence de risque particulier | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recevoir l’autorisation d’accès par le particulier aux installations obligatoirement par écrit |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Recevoir l’autorisation d’accès par le particulier aux installations | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interroger le particulier sur des dispositions à prendre lors de la mise hors tension ou de la remise sous tension | x |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 157 | Une intervention BT élémentaire doit être réalisée hors tension | vrai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | faux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 158 | La mise hors tension pour un circuit éclairage peut être réalisée par l'ouverture | d'un interrupteur d'allumage de la lampe |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | du disjoncteur principal (de branchement) | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | du disjoncteur ou porte-fusible protégeant le circuit terminal sur lequel doit se dérouler l'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 159 | Un circuit terminal est | Un circuit alimentant des récepteurs à partir d'un tableau électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un circuit alimentant un tableau électrique à partir du disjoncteur général |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un circuit reliant deux tableaux électriques |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | 160 | Une vérification d'absence de tension doit être réalisée | Au plus près du lieu de l'intervention | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dans le tableau électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | 161 | Quel est le ou les symboles désignant l'habilitation d'un chargé d'opérations spécifiques basse tension ? | B2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BC |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | 162 | Quels sont les attributs qui complètent l'habilitation BE ? | Essai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Manœuvre | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Consignation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mesurage | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | 163 | Un chargé d'opérations spécifiques BT peut faire exécuter des opérations d’ordre électrique dont il a la charge à : | Un exécutant B0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Un exécutant B1 ou B1V | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  | 164 | En zone de voisinage renforcé, pour opérer, l'habilité BE doit : | Avoir reçu l'autorisation par le chargé d'exploitation électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Etre désigné par son employeur | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 165 | Les manœuvres sont : | Des opérations d'ordre électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des opérations d'ordre non électrique |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 166 | On distingue les manœuvres : | D'exploitation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D'urgence | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De sécurité | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | De consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 167 | Les manœuvres peuvent être réalisées par des personnes habilitées : | BC | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2 | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE manœuvre | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BE essai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BR | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 168 | Les manœuvres peuvent être réalisées par des personnes non habilitées si les conditions suivantes sont réunies : | L'appareillage à manœuvrer n'est pas dans un local ou emplacement réservé aux électriciens | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les degrés de protection de l’appareillage sont au minimum IP2X en BT | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les personnes sont formées pour réaliser les manœuvres |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 169 | Les manœuvres d'exploitation peuvent avoir pour but : | La modification de l'état électrique d'un ouvrage ou d'une installation en fonctionnement normal | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La mise en marche ou l'arrêt d'un équipement ou de matériels |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le réglage d'un équipement |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le réarmement d'un relais de protection |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Le branchement ou le débranchement pouvant être réalisés sans risques |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 170 | Les manœuvres d'exploitation peuvent être réalisées à distance | vrai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | faux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 171 | Un appareil assurant seulement la fonction de sectionnement peut-il être manœuvré | Lorsque le circuit qu'il sectionne est en charge |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lorsque le circuit qu'il sectionne est à vide | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 172 | Une personne habilité BE manœuvre peut exécuter les manœuvres de consignation | Sous sa propre responsabilité |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sur ordre d'un chargé de consignation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 173 | Quelles sont les opérations considérées comme manœuvre lors d'une consignation ? | Identification |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Séparation | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Condamnation |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérification d'absence de tension |  |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 174 | L'appui sur un bouton de coupure d'urgence est considéré comme une manœuvre d'urgence ? | vrai | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | faux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 175 | Faut-il réaliser une analyse de risque avant de réaliser une manœuvre ? | oui | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | 176 | Le port des EPI doit-il être systématique lors d'une manœuvre ? | non | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 177 | Les essais sont : | Des opérations d'ordre électrique | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Des opérations d'ordre non électrique |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 178 | Un chargé d'essais : | Est une personne chargé de diriger des essais | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Est une personne chargé de réaliser des essais | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 179 | Est-il utile d'être habilité BE Mesurage si l'on est habilité BR ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 180 | Les mesurages comprennent : | Les mesures de grandeurs électriques | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Les mesures de grandeurs non électriques réalisées dans l’environnement électrique des ouvrages ou des installations. | x |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La vérification de la concordance de phase |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | La vérification d'absence de tension |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 181 | Le personnel qui procède à un mesurage doit : | Pouvoir identifier la zone d'environnement dans laquelle il réalise le mesurage | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Appliquer les mesures de protection en rapport avec la zone d'environnement dans laquelle il réalise le mesurage | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utiliser du matériel adapté aux tensions à mesurer | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Utiliser des pointes de touche obligatoirement de degré de protection IP 2X |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser une VAT avant d’effectuer les mesures |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Réaliser une consignation avant d’effectuer les mesures |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vérifier le bon état des appareils avant de réaliser les mesures | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veiller particulièrement au risque de court-circuit | X |  |

Les limites

| B0 | B0 | B1V | B2V | BP | BR | BC | BE | BE | BE | BS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exécutant | Chargé de chantier |  |  |  |  |  | Mesurage | Essais | Manœuvre |  |  | Questions | Choix | Réponses |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 182 | Il est interdit d'ouvrir le secondaire d'un transformateur de courant sous tension : | vrai | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | faux |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 183 | Il est interdit d'ouvrir le secondaire d'un transformateur de courant sous tension : | afin d’éviter tout risque de destruction ou de montée en potentiel dangereuse | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | afin d’éviter d'endommager le circuit magnétique de ce transformateur |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 184 | Ordonner les opérations à effectuer lors d'une mesure réalisée avec une pince ampèremétrique : | fermeture progressive de la pince | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | raccordement de l’appareil à la pince ampèremétrique | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | introduction de la pince autour du conducteur en la maintenant ouverte | 2 |  |
|  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |  | 185 | Suffit-il être habilité "basse tension" pour opérer sur un récepteur générant une tension supérieure à 1000 V en alternatif et alimenté en basse tension (exemple d'un four à micro-onde) ? | oui |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | non | X |  |