le Contexte professionnel et réglementaire

Tous les intervenants professionnels du bâtiment sont appelés à utiliser des matériels d’accès ou des plateformes permettant d’intervenir en situation de travail temporaire en hauteur.

- Les référentiels des diplômes intègrent déjà des activités professionnelles, propres à chaque métier, permettant d’acquérir les compétences nécessaires au regard de ces matériels.

Exemple pour le CAP Peintre Applicateur de Revêtements

Fonction « réalisation » – Activité 1 « préparation » - Tâche 6 : Installer un petit échafaudage roulant pour travaux d’intérieur.

C3.2 - Monter et utiliser un échafaudage.

##### Effectuer le montage et le démontage d’un échafaudage roulant.

##### Travailler en hauteur.

- L’arrêté du 8 novembre 2012 (BO n°46 du 13 décembre 2012), modifié par l’arrêté du 19 mars 2014, précise que, pour les diplômes professionnels (voir liste page 3) relevant des dispositions du code du travail relatives à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur, les candidats à l'obtention de ces diplômes professionnels doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation prévue par la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative, en tout ou partie, au montage, à la réception, à l'utilisation et au démontage des échafaudages de pied.

En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas admis à se présenter à l'examen.

L’attestation est délivrée si le jeune a suivi la durée préconisée de la formation.

- Le décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de 18 ans.

l’arrêté du 8 novembre 2012

L’arrêté ne concerne que les échafaudages de pied. Ainsi, pour nombre de diplômes, la formation à ces matériels vient-elle en complément de celle déjà effectuée pour les matériels d’accès ou les plateformes de travail traditionnellement liés à leurs activités et prévue par les référentiels dont elle relève.

Il précise, selon les diplômes, le niveau de compétence à acquérir par les élèves au regard de la R408 :

Annexe 3 - La personne responsable du montage d’échafaudage doit être capable de :

Vérifier l’état du matériel :

- l’oxydation importante avec diminution d’épaisseur,

- l’amorce de rupture d’une soudure,

- la détérioration des verrous de blocage des planchers, longerons, diagonales, etc.,

- la déformation ou choc important engendrant une faiblesse locale d’un élément porteur de la structure,

- les défauts de serrage des colliers dus au mauvais état du filetage de la vis en "T",

- les cadres dont les montants ne sont plus parallèles et les traverses ne sont plus perpendiculaires aux montants,

- les trappes absentes ou ne fonctionnant plus,

- les crochets de plateaux déformés,

- le perçage ou la fente dans un élément porteur autre que ceux prévus par le constructeur,

- les poteaux présentant une flèche supérieure à 1/200 de la portée,

- les plateaux avec une déformation permanente supérieure à 1/100 de la portée ; dans le cas de plateaux montés côte à côte, celle-ci n’excèdera pas 20 mm ;

Maîtriser les opérations de montage et de démontage en SÉCURITÉ des différents types d’échafaudages de pied ;

Élinguer et treuiller les charges à partir de l’échafaudage ;

Communiquer, rendre compte et prendre les mesures pour remédier à des situations dangereuses ;

Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l’échafaudage ;

Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou aux dispositions prévues par le constructeur.

Annexe 4 - La personne réceptionnant et assurant la maintenance de l’échafaudage doit être capable de :

Citer les critères de sélection des différents types d’échafaudage ;

Réceptionner l’échafaudage avant utilisation :

- le calage des appuis au sol des montants verticaux,

- le nombre et la qualité des ancrages et des amarrages,

- le dégagement des circulations,

- la conformité de l’échafaudage aux plans d’installation,

- l’état des divers éléments, l’absence de déformation des tubes, la qualité du serrage des colliers, du clavetage de la continuité des montants,

- la présence des escaliers et des échelles d’accès, la fixation correcte des échelles intérieures,

- la présence de garde-corps, main courante, sous lisse et plinthe,

- l’état des planchers,

- la fixation des filets et bâches sur la structure, leur couture, la rigidité des supports pour éviter les claquements,

- les panneaux indiquant les charges admissibles ;

Assurer la maintenance de l’échafaudage :

- la qualité et la quantité des ancrages et des amarrages,

- le remplacement des pièces endommagées ou démontées,

- la suppression de tous les excès de surcharge sur les planchers, et l’enlèvement des gravats et des décombres,

- l’absence de glissement des colliers,

- l’état d’accrochement des filets ou des bâches,

- la présence des panneaux indiquant les charges admissibles,

- le dégagement des circulations,

- la bonne tenue des appuis après intempéries et variations importantes de température,

- le remontage de pièces d’échafaudages déposées pour les nécessités d’exploitation,

- la conformité du stockage des matériaux avec les charges admissibles des planchers et de l’ossature.

Annexe 5 - Chaque opérateur travaillant sur échafaudage doit être capable de suivre les règles suivantes :

Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage :

- Utiliser les tours d’accès, les escaliers, les échelles et trappes pour accéder et changer de niveau et refermer les trappes après utilisation.

Respecter les limites de charges :

- En cas de stockage de matériaux, respecter les limites de charges des planchers d’échafaudages.

Maintenir l’échafaudage en sécurité :

- Prendre des mesures de sécurité compensatoires lorsque les mesures de protection collectives ont été déposées.

- Veiller à remettre en place aussitôt que possible les mesures de protection collectives qui ont été déplacées.

Tenir compte de la co-activité sur les chantiers :

- Veiller à ne pas créer de risques pour les travailleurs avoisinant (chutes d’objets, effondrement de charges).

Signaler les situations dangereuses :

- Informer le responsable du chantier,

- Savoir réagir en cas de danger immédiat.

Liste des diplômes concernés, par établissement et niveau de compétence à acquérir

L’arrêté du 20 juillet 2015 (B0 n° 34 du 17 septembre 2015) impacte des formations liées aux secteurs « GÉNIE INDUSTRIEL BOIS ». Pour le GÉNIE THERMIQUE » seule la MC « Technicien en énergies renouvelables » est concernée – à noter : la recommandation R467 « Pose, maintenance et dépose des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques en sécurité ».

LE GUIDE D’ÉQUIPEMENT des ÉTABLISSEMENTS au regard de la R408

Selon les cas, les établissements impactés doivent s’équiper, compléter leur équipement ou effectuer les applications « pratiques » dans un établissement équipé.

Équipement de base (ABC Minet NF Cobra) - Module A - Dotation Région. -

| Éléments - Référence | Pour 2 élèves | Pour 12 élèves |
| --- | --- | --- |
| Madrier bois 500 x 200 x 80 mm (spécial) | 7 | 42 |
| Vérin à vis de 0,80 m (AC34) | 7 | 42 |
| Poteau de départ de 1,00 m (MC00A) | 7 | 42 |
| Poteau de 2,00 m (MC04) | 7 | 42 |
| Longeron de 1,00 m (MC101) | 16 | 96 |
| Longeron de 3,00 m (MC105) | 6 | 36 |
| Plancher alu/bois à trappe + échelle fixée (PT60300M) | 2 | 12 |
| Plancher acier 3,00 x 0,30 (PL30300) | 2 | 12 |
| Diagonale 3,00 m x 2,00 m (MC64) | 2 | 12 |
| Plinthe acier axée de 1,00 m (AC41D) | 4 | 24 |
| Plinthe acier déportée 3 m (AC42) | 2 | 12 |
| Collier fixe a boulon (GAC 43 F) | 4 | 24 |
| Barre d’ancrage à cheviller (GAC 46) | 2 | 12 |
| Œillet d’ancrage (GAC 44) | 2 | 12 |
| Garde-corps de montage en sécurité de 3.00 m (VP09S) | 2 | 12 |

Module A bis : complément du module A

| Garde-corps de montage en sécurité de 1.00 m (MC09SE) | 4 | 24 |
| --- | --- | --- |
| Plancher acier 3,00 x 0,30 (PL30300) | 6 | 36 |

Visualisation du module A :

Compléments d’équipement

Module B : complément d’angle

| Éléments - Référence | Pour 2 élèves | Pour 12 élèves |
| --- | --- | --- |
| Madrier bois 500 x 200 x 80 mm (spécial) | 1 | 6 |
| Vérin à vis de 0,80 m (AC34) | 1 | 6 |
| Poteau de départ de 1,00 m (MC00A) | 1 | 6 |
| Poteau de 2,00 m (MC04) | 1 | 6 |
| Longeron de 1,00 m (MC101) | 4 | 24 |
| Plancher acier 1,00 x 0,30 (PL30100) | 3 | 18 |

Module C : Console de déport

| Éléments - Référence | Pour 2 élèves | Pour 12 élèves |
| --- | --- | --- |
| Déport (MC 89) | 2 | 4 |
| Longeron de 1,00 m (MC101) | 5 | 10 |
| Poteau de départ de 1,00 m (MC00A) | 2 | 4 |
| Poteau de 1,00 m (MC02) | 1 | 2 |
| Plancher acier 1,00 x 0,30 m (PL30100) | 3 | 6 |
| Plinthe acier axée de 1,00 m (AC41D) | 1 | 2 |

Module D : Poutre de franchissement

| Éléments - Référence | Pour 2 élèves | Pour 12 élèves |
| --- | --- | --- |
| Poutre de 2,00 m (MC91) | 4 | 4 |
| Poteau de 2,00 m - Liaison extérieure (MC04) | 1 | 1 |
| Poteau de 1,00 m - Liaison extérieure (MC02) | 1 | 1 |
| Longeron de 1,00 m (MC101) | 2 | 2 |
| Plancher acier 2,00 x 0,30 m (PL30200) | 6 | 6 |
| Longeron de 2,00 m (MC103) | 4 | 4 |
| Plinthe acier déportée 2,00 m (AC42B) | 2 | 2 |
| Diagonale 2,00 x 2,00 m (MC62) | 4 | 4 |

Module E : potence

| Éléments - Référence | Pour 2 élèves | Pour 12 élèves |
| --- | --- | --- |
| Potence orientable (AC 30) | 1 | 1 |
| Poulie clic | 1 | 1 |
| Corde 30 m avec crochet | 1 | 1 |

Module F : divers

| Éléments - Référence | Pour 2 élèves | Pour 12 élèves |
| --- | --- | --- |
| Poteau de 1,00 m (MC02) | 12 | 12 |
| Longeron de 1,00 m (MC101) | 6 | 6 |
| Vérin d’ancrage (AC 14) | 4 | 4 |
| Collier fixe à boulon (GAC 43 F) | 8 | 8 |
| Plinthe acier déportée 3 m (AC42) | 6 | 6 |
| Plancher acier 1,00 x 0,30 (PL30100) | 6 | 6 |
| Plancher acier 3,00 x 0,30 (PL30300) | 6 | 6 |
| Diagonale 1,00 m x 2,00 m (MC60) pour tour d’étaiement | 16 | 16 |
| Fourche d’étaiement (Fourche) pour tour d’étaiement | 8 | 8 |
| Poteau de 0.50 m sans manchon (MC 01A) | 8 | 8 |
| Roue forte charge 200 (RFC) | 4 | 4 |
| Vérin à vis 0.80 m (AC 34) | 4 | 4 |

Référence issu du CD : Livret Cobra.pdf

http://www.abcminet.fr/index-famille-103056-cat-abcminet-lng-FRANCAIS.html

L’Incidence de l’arrêté du 8 novembre 2012 Sur les compétences des enseignants

La formation des élèves est assurée par un enseignant reconnu comme « formateur » sur OGELI (Outil de GEstion en LIgne des formations en santé et sécurité au travail), site régit par l’INRS. Pour acquérir les compétences exigées, il doit avoir suivi le module « travail en hauteur » inscrits au Plan Académique de formation, qui comprend 2 parties, l’une théorique et pratique (3 jours), l’autre pédagogique (1 jour).

Il doit aussi avoir suivi le module de formation « Pré Requis en Prévention ».

Pour les établissements impactés uniquement par l’annexe 5 de la R408, la pratique peut être réalisée dans un établissement équipé, l’encadrement des élèves et la partie théorique de la formation en étant assurés par un professeur « formateur TH ».

Le formateur ouvre une session sur OGELI qui peut « courir » sur une année scolaire. Il doit disposer d'un identifiant et d’un mot de passe obtenu sur demande (par courriel uniquement) auprès d’Emmanuel PICARD, Chef de travaux à l’EREA Commerson de Bourg-en-Bresse (Emmanuel.Picard@ac-lyon.fr). Celui-ci donnera les informations dans les 24 heures et peut également effectuer un accompagnement téléphonique « pas à pas » - Numéro direct : 04 74 45 61 03.

Le formateur doit toujours utiliser son adresse électronique professionnelle.

Les jeunes ayant suivi la totalité de la formation se verront délivrer une attestation de formation.

Par principe, seuls ceux ayant acquis l’essentiel des compétences impactées seront effectivement enregistrés sur OGELI.

L’attestation des autres jeunes sera formalisée par un document « établissement » destiné uniquement aux services des examens.

L’inspecteur en charge du diplôme procédera à une vérification des enregistrements sur OGELI et communiquera tout manquement au jury de l’examen.

LE Contenu de la formation des enseignants (4 x 6 heures)

| Journée 1 | Matinée : Problématique, risques, ressources, utilisation des textes, R457, R408… Donner des ressources pour que les formés puisse adapter le travail en hauteur aux spécificités de leur métier (échafaudage en console ou tour d’étaiement pour les maçons, photovoltaïque pour l’énergétique…) Nomenclature, matériels, différents types d’échafaudage, faire le lien entre les différents matériels, les référentiels et la réglementation. Règle de construction (rigidité, appuis, contreventements…) et d’implantation d’un échafaudage (prise en compte de l’environnement et des contraintes de site). Après-midi : Lecture d’un plan de montage, bases de dessin et réalisation d’un plan de montage simple à l’échelle. Calcul d’une descente de charge, exploitation pour le calcul de la dimension d’une cale en fonction de la nature du terrain. |
| --- | --- |
| Journée 2 | Matinée : Utilisation des EPI sur site (équipements, utilisation, règles de sécurité…). Après-midi : Montage et démontage d’un échafaudage de pied sur deux niveaux avec console à partir du plan élaboré la première journée. |
| Journée 3 | Réception et maintenance des échafaudages : approche théorique, supports utilisés (1 h 30). Montage d’un échafaudage sur 3 niveaux (6.00 m) avec poutre de franchissement à partir d’un plan de montage donné (3 h 00). Réception de l’échafaudage monté précédemment avec les documents vus au préalable et démontage (1 h). Questionnaire de fin de formation, bilan et attribution des modules à travailler pour la 4ème journée de formation (30 min). |
| Journée 4 | Pédagogie : présentation par les stagiaires des modules préparés, mise en commun des travaux réalisés par les stagiaires (5 h). Apport sous forme de tableaux de la progression à mettre en place avec les élèves en fonction du métier (gros œuvre, peinture, énergétique…) du diplôme préparé (CAP, BEP, BAC PRO…), de l’année de formation (1ère année CAP, seconde professionnelle…) ainsi que du volume horaire à consacrer à chaque module (1 h). |

le parcours pédagogique de formation des jeunes

La formation des jeunes concernés doit être réalisée en amont de leur inscription à l’examen, c'est-à-dire au plus tard avant la fin du 1er trimestre de l’année de la classe de terminale ou de 1ère pour les diplômes intermédiaires.  Il est cependant impératif de l’organiser tout au long du parcours de formation en tenant compte des nécessités inhérentes aux activités conduites lors des périodes en entreprise.

Contenu, en fonction de l’exigence des référentiels, permettant de délivrer l’attestation de formation :

Annexe 5 : utilisation

Effectif : 15 maxi (en groupe pour certaines activités en fonction du matériel disponible). Planification : en 1ère année de formation avant le départ en PFMP. Application du module « utilisation de l’échafaudage » souhaité en entreprise. Durée minimale de la formation : 8 heures : Théorique : 4 heures, dont un QCM de 30 min ; Pratique : 4 heures, dont une évaluation pratique pendant la formation dans l’atelier. Contenu des séquences : 2 heures en salle : Risques liés aux travaux en hauteur (statistiques, EPI, EPC, types de plateformes de travail, moyens d’accès …), Principes de montage (vidéo), Montages spécifiques (échafaudage roulant, console, …) Points listés dans l’annexe 5. 4 heures dans l’atelier : Connaissance des éléments avec le groupe, Montage simple à 2,00 m maxi. Évaluation pratique. 2 heures en salle : Synthèse du module et formalisation des règles de sécurité.

Ajouter la formation aux plates-formes de travail spécifiques à un diplôme donné (contenu et temps)

Annexe 5 + 3 : utilisation + montage

Effectif : 15 maxi (en groupe pour certaines activités en fonction du matériel disponible). Planification : Annexe 5 en 1ère année de formation avant le départ en PFMP. Application du module « utilisation de l’échafaudage » souhaité en entreprise. Annexe 3 en 1ère ou seconde année. Durée minimale de la formation : 16 heures : Annexe 5 (voir ci-dessus – 8 heures) ; Annexe 3 : Théorique : 2 heures ; Pratique : 6 heures, dont une évaluation pratique pendant la formation dans l’atelier. Contenu des séquences : Annexe 5 (voir ci-dessus) ; Annexe 3 ; 2 heures en salle : Présentation des modalités de montage/démontage ; Vérification de l’état du matériel au montage/démontage et utilisation ; Points listés dans l’annexe 3. 6 heures dans l’atelier : Monter/démonter en respectant la notice du fabricant un échafaudage de 3 travées sur 2 niveaux sans points particuliers, par ancrage et/ou auto stabilité.

Ajouter la formation aux plates-formes de travail spécifiques à un diplôme donné (contenu et temps). Exemple pour le CAP « PAR » : échafaudage roulant (4 heures) en 1ère année de formation, dont 1 heure (théorie) et 3 heures (pratique). Évaluation dans le cadre de l’EP2 (CCF).

Annexe 5 + 4 : utilisation + réceptionner et assurer la maintenance de l’échafaudage

Effectif : 15 maxi (en groupe pour certaines activités en fonction du matériel disponible). Planification : Annexe 5 en 1ère année de formation avant le départ en PFMP. Application du module « utilisation de l’échafaudage » souhaité en entreprise. Annexe 4 en dernière année de formation. Durée minimale de la formation : 12 heures : Annexe 5 (voir ci-dessus – 8 heures) ; Annexe 4 : Théorique : 2 heures ; Pratique : 2 heures, dont une évaluation pratique pendant la formation dans l’atelier. Contenu des séquences : Annexe 5 (voir ci-dessus) ; Annexe 4 ; 2 heures en salle : Procédures de réception, documents de réception ; Points listés dans l’annexe 4. 2 heures dans l’atelier : Procédures de réception, exploitation documents de réception ; Réception d’un échafaudage monté.

Ajouter la formation aux plates-formes de travail spécifiques à un diplôme donné (contenu et temps).

Annexe 5 + 3 + 4 : utilisation + montage + réceptionner et assurer la maintenance de l’échafaudage

Effectif : 15 maxi (en groupe pour certaines activités en fonction du matériel disponible). Planification : Annexe 5 en 1ère année de formation avant le départ en PFMP. Application du module « utilisation de l’échafaudage » souhaité en entreprise. Annexes 3 et 4 en dernière année de formation. Durée minimale de la formation : 20 heures : Annexe 5 (voir ci-dessus – 8 heures) ; Annexe 3 (voir ci-dessus – 8 heures) ; Annexe 4 (voir ci-dessus – 4 heures). Contenu des séquences : Annexe 5 (voir ci-dessus) ;

Annexe 3 ; 2 heures en salle : Présentation des modalités de montage/démontage ; Vérification de l’état du matériel au montage/démontage et utilisation ; Points listés dans l’annexe 3. 6 heures dans l’atelier : Monter/démonter en suivant la notice du matériel un échafaudage avec points particuliers (passage de garage, balcon, angle…) de 3 travées, 2 niveaux, par ancrage ou en auto-stabilité ; Évaluation. Annexe 4 : 2 heures en salle : Documents de réception ; Points listés dans l’annexe 4. 2 heures à l’atelier : Procédure de réception de l’échafaudage ; Gestion des documents ; Évaluation.

Ajouter la formation aux plates-formes de travail spécifiques à un diplôme donné (contenu et temps). Exemples : pour le Bac Pro « TB ORGO » : plate-forme de travail en encorbellement, tours d'étaiement ; pour le Bac Pro « AFB » : échafaudage roulant (4 heures) en 1ère année de formation, dont 1 heure (théorie) et 3 heures (pratique). Évaluation dans le cadre de l’EP2 du BEP (CCF).

Quelques documents en ressource

Dossier INRS : risques liés aux chutes de hauteur (dossier complet à télécharger).

Ex : Les risques sur le chantier – Couvreur - ED6191

Site IRIS-ST: http://www.iris-st.org/ - http://www.iris-st.org/upload/document/memo/39.pdf

INRS - ED 6110 : Prévention des risques de chutes de hauteur (bibliographie exhaustive).

INRS : ED75 : plateformes de travail pour travaux de faibles hauteurs.

Recommandation R 408 : Échafaudages de pied.

Recommandation R 467 : Pose des panneaux solaires et photovoltaïques.

Recommandation R 457 : Échafaudages roulants.

Recommandation R 430 : Dispositifs d’ancrage pour les EPI contre les chutes de hauteur

Recommandation R 431 : Utilisation des systèmes d’arrêt de chutes.

Recommandation R 433 : Plates-formes suspendues.

Recommandation R 464 : Plate-forme de travail en encorbellement.

Recommandation R 386 : Utilisation des plateformes mobiles de personnes.

Recommandation R 446 : Mise en œuvre des filets de sécurité en grandes nappes.

La mission de coordination SPS dans les opérations de bâtiment et génie civil.

L’Incidence DU Décret n° 2015-444 du 17 avril 2015 modifiant les articles D. 4153-30 et D. 4153-31 du code du travail

Il modifie la sous-section 11 de la section 2 du décret n° 2013-915 du 11 octobre 2013 relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans

Circulaire interministérielle n° 11 du 23 octobre 2013

# Art. D. 4153-30 du code du travail

# 1 - Il est interdit d'affecter les jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du risque de chute de hauteur n'est pas assurée par des mesures de protection collective ».

# 2 - Il peut être dérogé, pour l'utilisation d'échelles, d'escabeaux et de marchepieds, à l'interdiction mentionnée au 1, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 4323-63 ».

# 3 - Il peut être dérogé, pour les travaux nécessitant l'utilisation d'équipements de protection individuelle, à l'interdiction mentionnée à l’alinéa 1, dans les conditions et selon les modalités prévues à la section 3 « Dérogations pour les jeunes de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans » du chapitre 3 « Jeunes travailleurs » ainsi qu’à l'article R. 4323-61. Cette dérogation est précédée, tant au sein des établissements mentionnés à l'article R. 4153-38 qu'en milieu professionnel, de la mise en œuvre des informations et formations prévues par les articles R. 4323-104 à R. 4323-106.

Compléments d’information

(	L’interdiction reste applicable aux jeunes de 4ème et de 3ème de SEGPA et d’EREA, ainsi qu’aux élèves de 3ème préparatoire aux formations professionnelles (Prépa pro).

Bulletin officiel n° 40 du 29 octobre 2015. Pour les élèves relevant de l’éducation nationale, les formations professionnelles ou technologiques sont celles conduisant à la délivrance d’un diplôme professionnel ou technologique, conformément aux dispositions des articles L. 337-1 et D. 333-7 du code de l’éducation.

Conformément aux dispositions des articles D. 331-1 à D. 331-15 du code de l'éducation, seuls les élèves de quinze ans au moins préparant un diplôme professionnel ou technologique peuvent être affectés aux travaux réglementés effectués dans l'établissement scolaire ou pour les travaux effectués lors des périodes de formation en milieu professionnel. Sont donc, à ce titre, exclus du champ de la dérogation, les élèves des classes de quatrième et de troisième bénéficiant de la SEGPA.

(	Pour tout travail en hauteur, ils doivent donc utiliser des plateformes individuelles roulantes. Celles-ci n’entrent pas dans le champ de la dérogation car ce sont des équipements de travail assurant une protection collective (comportant un moyen de déplacement, un moyen d’immobilisation et un moyen d’accès à une plate-forme sécurisée pour constituer le poste de travail d’une seule personne).

##### R. 4323-104 à R. 4323-106

Commentaires : La réalisation de tout travail en hauteur et l’utilisation d’échafaudages ou de plateformes sont conditionnées par une information et une formation préalable faisant l’objet d’une trace écrite dûment archivée.

##### Sont considérés comme temporaires les travaux qui ne s’effectuent pas dans le cadre d’un poste de travail permanent. Soit le travailleur occupe successivement des postes géographiquement différents, soit il peut intervenir sur le même poste mais de façon discontinue et occasionnelle. Quelques exemples de travaux temporaires : travaux du BTP, interventions ponctuelles sur un bâtiment ou sur un équipement pour maintenance de toute nature ou modification, remplacement de luminaires, lavage de vitres…

##### Art. R. 4323-63

Voir également les articles R. 4323-65, R. 4323-67, R. 4323-81 et suivants.

##### Article R4323-61

Commentaire : ce n’est que lorsqu’il y a impossibilité technique de mettre en œuvre des protections collectives que le recours à des EPI contre les chutes de hauteur peut être envisagé.

Voir document INRS à propos des Systèmes d’arrêt des chutes.

##### Articles à propos des travaux sur toitures.

Art. R4534-85 et suivants.

Commentaire : les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre.

A défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place (dispositifs placés en couronnement d’échafaudage de pied, les échafaudages en console en bas de pente et en pignon).

##### Articles à propos du montage, démontage et levage de charpentes et ossatures.

Article R4534-95 et suivants.

##### Les plateformes de travail se déplaçant le long de mat, les plateformes suspendues et les plateformes élévatrices mobiles de personnels disposent de protections collectives. Quoi qu’il en soit, le formateur comme l’employeur se doivent de former les utilisateurs et de s’assurer que leurs compétences sont en adéquation avec le niveau leur intervention (traçabilité de la formation archivée, voire si nécessaire une autorisation de conduite).

# Art. D. 4153-31 du code du travail : « Il est interdit d’affecter les jeunes au montage et démontage d’échafaudages ».

# Pour permettre aux jeunes d’acquérir la formation adéquate, une dérogation peut être accordée par l’inspecteur du travail si le montage et le démontage se fait en sécurité (Art. R. 4323-71), soit par le recours :

# à des moyens adaptés constitués par des gardes corps mis en place à partir du niveau inferieur déjà muni de ses protections collectives, ce procédé permettant la sécurisation du niveau supérieur avant son installation définitive.

# à des systèmes d’arrêt de chute.

Commentaires

##### Les activités de montage de démontage et d’utilisation d’un échafaudage sont encadrées par les articles R.4323-69 et suivants. Elles sont conditionnées par une formation préalable (théorique et pratique) et font l’objet d’une trace écrite dûment archivée. Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.

En centre de formation, ces activités sont encadrées par un enseignant enregistré sur la base OGELI de l’INRS comme formateur « travail en hauteur » et ayant suivi le module « Pré-requis en Prévention ».

##### Pour la mise en place des échafaudages en console en bas de pente et en pignon, l’utilisation d’une plateforme élévatrice mobile de personnel doit être préférée à un celle d’un équipement individuel (systèmes d’arrêt des chutes). Cependant, elle est conditionnée à une formation préalable (traçabilité de la formation archivée, voire si nécessaire une autorisation de conduite).

# « Article L.4153-8. - Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de dix-huit ans à certaines catégories de travaux les exposant à des risques pour leur santé, leur sécurité, leur moralité ou excédant leurs forces ».

# « Article L4153-9. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire ».

##### Art. R. 4153-49. − Les jeunes travailleurs titulaires d’un diplôme ou d’un titre professionnel correspondant à l’activité qu’ils exercent peuvent être affectés aux travaux susceptibles de dérogation en application de l’article L. 4153-9 si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée.

Commentaire : un jeune titulaire d’un CAP « Maçon » entre dans le champ de la dérogation permanente s’il poursuit en Bac Pro « TB ORGO ».

# « Art. R. 4153-47. − L’employeur ou le chef d’établissement s’assure qu’un avis médical d’aptitude a été délivré au jeune préalablement à son affectation aux travaux interdits susceptibles de dérogation en application de l’article L. 4153-9. ».

# « Cet avis médical est délivré chaque année soit par le médecin du travail pour les salariés, soit par le médecin chargé du suivi médical des élèves et des étudiants, des stagiaires de la formation professionnelle ou des jeunes accueillis dans les établissements mentionnés au 4° de l'article R. 4153-39 ».

Voir également :

Décret n° 2015-443 du 17 avril 2015 relatif à la procédure de dérogation prévue à l'article L. 4153-9 du code du travail pour les jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

Document établi par les académies de Grenoble et de Lyon

Version adaptée à l’académie de Lyon.

# Text boxes

Bernard GRIMAULT - Inspecteur de l’Éducation Nationale Sciences et Techniques Industrielles

TRAVAIL EN HAUTEUR

Guide académique d’accompagnement pour les établissements et les formateurs

v

Utilisation optimum avec les liens hypertextes.

VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

2 m

3 m

1 m

2 m

3 m

1 m

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

VUE DE FACE

2 m

3 m

1 m

VUE DE FACE

3 m

2 m

2 m

3 m

2 m

Utilisation optimum avec les liens hypertextes.

Site OPPBTP

Les chutes de hauteur

Version du 14 septembre 2016

Rectorat

92 rue de Marseille   BP 7227

69354 Lyon CEDEX 07

T 04 72 80 60 60

F 04 78 58 54 78

www.ac-lyon.fr

www2.ac-lyon.fr/enseigne/esst/