## Slide 1: Évaluation recyclage

## Slide 2: Les dangers de l’électricité
 | Questions | Choix | Réponses
1 | Le courant électrique est considéré comme dangereux pour le corps humain à partir d’une intensité de : | 0,3 mA | 
 |  | 1 A | 
 |  | 10 mA | 
 |  | 300 mA | 
2 | Y a-t-il une différence apparente entre un conducteur électrique hors tension et sous tension ? | oui | 
 |  | non | 
3 | La résistance de l’homme augmente si la tension à laquelle il est soumis augmente | oui | 
 |  | non | 
4 | Lors d’une opération sur une batterie de 250 Ah, 12 V les risques encourus sont | Une électrocution | 
 |  | Un arc de court-circuit électrique | 
5 | En courant continu lissé, quelles sont les limites du domaine de tension TBT ? | Au-delà de 10 V et jusqu’à 25 V inclus | 
 |  | De 0 V à 50 V inclus | 
 |  | 0 à 120 V inclus | 
 |  | Au-delà de 120 V | 
6 | En courant alternatif, quelles sont les limites du domaine de tension BT ? | De 0 V à 50 V inclus | 
 |  | Au-delà de 50 V et jusqu’à 1000 V inclus | 
 |  | Au-delà de 1000 V et jusqu’à 50 000 V inclus | 
 |  | Au-delà de 50 000 V | 
Notes: Conseil :
Attention à la différence entre :
Je peux …………….
Je dois ………….

## Slide 3: Les appareillages
 | Questions | Choix | Réponses
7 | Un DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) de sensibilité 30 mA protège dans tous les cas les personnes contre les contacts directs | oui | 
 |  | non | 
8 | Quelle est la fonction d'un DDR (dispositif à courant différentiel résiduel) de sensibilité 300 mA associé à un interrupteur ou à un disjoncteur | Protection contre les contacts directs | 
 |  | Coupure automatique en cas de défaut d'isolement | 
 |  | Détection des courts-circuits | 
 |  | Détection des surcharges | 
 |  | Protection des circuits électriques | 
 |  | Isoler un circuit de sa source | 
 |  | Interrompre ou mettre en service un circuit électrique | 
9 | Quel est la signification de ce symbole électrique | Sectionneur | 
 |  | Interrupteur | 
 |  | Contacteur | 
 |  | Temporisateur | 
 |  | Disjoncteur | 
10 | Un boitier dont le degré de protection est IP20 signifie qu’il est : | Protégé contre les corps solides ≥ 12 mm | 
 |  | Protégé contre les corps solides ≥ 2,5 mm | 
 |  | Non protégé contre les liquides | 
11 | Dans la boite à bornes d’une machine asynchrone BT 1500 W les connexions ont généralement un degré de protection IP20 | oui | 
 |  | non | 

## Slide 4: Les zones d’environnement
 | Questions | Choix | Réponses
12 | Pour le graphique suivant associez le n° des zones 0 1 et 4 et leur nom : | zone de voisinage simple | 1
 |  | zone de voisinage renforcé BT | 4
 |  | zone d’investigation | 0
13 | La distance de garde en BT est de 30 cm | oui | 
 |  | non | 
14 | Autour d’une canalisation isolée la DLAP veut dire : | Distance Limite Approche Prudente | 
 |  | Distance Limitée à l’Auscultation Pertinente | 

## Slide 5: Les zones d’environnement
 | Questions | Choix | Réponses
15 | Pour les différents cas indiquer le moyen de protection à utiliser |  | 
 | Câble basse tension | Isolation | 
 |  | Eloignement | 
 |  | Obstacle | 
 | Ligne électrique haute tension aérienne non isolée | Isolation | 
 |  | Eloignement | 
 |  | Obstacle | 
 | Armoire électrique fermée | Isolation | 
 |  | Eloignement | 
 |  | Obstacle | 
 | Personnes équipée d'EPI d'électricien | Isolation | 
 |  | Eloignement | 
 |  | Obstacle | 
16 | En BT à l’intérieur d’un local ou emplacement d’accès réservé aux électriciens à quelle distance d'une pièce nue et sous tension se situe la limite maximale de la zone de voisinage simple? | Pas de zone de voisinage simple | 
 |  | 3 m | 
 |  | la face interne du local | 
17 | En BT et pour une canalisation isolée encastrée dans une cloison, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation | 1 m | 
 |  | 0,5 m | 
 |  | 0,3 m | 
 |  | est limitée à la surface extérieure de la cloison | 

## Slide 6: Les limites (domaine b2v)
 | Questions | Choix | Réponses
18 | Pour réaliser l'analyse des risques il faut prendre en compte: | le volume effectivement occupé par les opérateurs | 
 |  | les gestes normaux et réflexes des opérateurs | 
 |  | les mouvements possibles des pièces conductrices nues sous tension | 
 |  | l’incertitude de positionnement des canalisations électrique isolées | 
 |  | les chutes éventuelles d’outils, matériels, pièces ou engins utilisés | 
 |  | les risques liés à l’induction magnétique | 
 |  | les risques liés au couplage capacitif | 
19 | Pour éviter les risques liés à l'induction électromagnétique ou au couplage capacitif il faut réaliser: | Une mise à la terre et en court-circuit des circuits | 
 |  | Une consignation est suffisante | 
20 | Un chargé de travaux | Doit être désigné et habilité par son employeur | 
 |  | Doit être seulement habilité par son employeur | 
 |  | Veille à sa sécurité | 
 |  | Vieille à la sécurité des personnes placées sous son autorité | 
 |  | Peut désigner un surveillant de sécurité | 
 |  | Peut avoir sous son autorité seulement des B1 ou B1V | 
 |  | Peut avoir sous son autorité des B0 | 
21 | Quels sont les symboles qui désignent un chargé de travaux | B1V | 
 |  | BR | 
 |  | B2 | 
 |  | B2V | 

## Slide 7: Les limites (domaine b2v)
 | Questions | Choix | Réponses
22 | Quel est l'attribut qui peut être ajouté à B2V | Essai | 
 |  | Mesures | 
 |  | Vérifications | 
 |  | Manœuvres | 
23 | La lettre V signifie que l'habilité peut opérer dans: | La zone 0 | 
 |  | La zone 1 | 
 |  | La zone 4 | 
24 | Quelle est la procédure qui permet de se garantir contre les conséquences de tout maintien accidentel ou de toute apparition ou réapparition intempestive de tension. | Mise hors tension | 
 |  | Consignation | 
25 | Qui a la charge de vérifier le bon état des matériels et outillages collectifs? | Le chargé de travaux | 
 |  | Le chargé de consignation | 
26 | En basse tension est-il obligatoire de vérifier l'absence de tension sur le lieu de travail? | oui | 
 |  | non | 

## Slide 8: Les limites (domaine bR)
 | Questions | Choix | Réponses
27 | Quel est le ou les symboles désignant l'habilitation d'un chargé d'intervention? | B2 | 
 |  | BR | 
 |  | BC | 
 |  | B1V | 
 |  | BS | 
28 | Chargé d'intervention BR, vous avez la mission de participer à l’analyse du risque électrique | Lors de la phase d'étude des interventions planifiées à réaliser | 
 |  | Lors de la phase de préparation des interventions | 
29 | Chargé d'intervention BR combien d'exécutant pouvez-vous avoir sous votre autorité? | 0 | 
 |  | 1 | 
 |  | 2 | 
30 | Les opérations de connexion et de déconnexion en présence de tension | Se déroulent en Zone 4 | 
 |  | Se déroulent en Zone 1 | 
 |  | Doivent être précédées d'une mesure ou d'une évaluation de l'intensité | 
31 | Le chargé d'intervention BT doit toujours réalisé la VAT lors d'une consignation | oui | 
 |  | non | 
32 | En fin d'intervention le chargé d'intervention générale doit | Remettre l'installation en situation de service | 
 |  | Aviser le responsable de l'installation électrique | 
 |  | Déconsigner l'installation qu'il a lui-même consignée | 
33 | En intervention dans la zone 4, le chargé d'intervention BT: | Doit éliminer le risque par isolation ou consignation si c'est techniquement possible | 
 |  | Doit utiliser les EPI pendant toute l'intervention sans consigner même si cette consignation est possible | 
 |  | Peut poser des nappes isolantes ou des écrans | 
34 | Suffit-il être habilité "basse tension" pour opérer sur un récepteur générant une tension supérieure à 1000 V en alternatif et alimenté en basse tension (exemple d'un four à micro-onde)? | oui | 
 |  | non |